E B I – E l e k t r o a n l a g e n

Erich Bugert KG
Heinrich-Lanz-Ring 46, D-68519 Viernheim
Tel. +49 6204 2786 / Fax. +49 6204 2959
info@ebi-elektroanlagen.de

MSG-4M

Motorsteuergerät für bis zu vier Antriebe

Technische Daten

max. Schaltspannung max. Einschaltstrom max. Dauerstrom

..................... ..................... .....................

AC 250 V
10 A
5 A
1250 VA

Schaltleistung AC1 	Motorlast AC3 Betrieb

(1-Phasenmotor )

0,185 kW

Anzahl Motoranschlüsse

4

| Steuerspannung | ...................... | DC 24 V |
| --- | --- | --- |
|  | ...................... | AC 230 V |
| Nennleistung Relais | ...................... | 4 x 0,65 W |
| Arbeitsbereich | ...................... | 0,73-1,5 In |
| Umgebungs |  | -20 / +70 °C |
| Temperatur |  |

Bestelldaten

MSG-4M xx x xx

| Betriebsspannung DC 24V | D2 |  |
| --- | --- | --- |
| Betriebsspannung AC 230 V | A6 |  |
| Nur Gruppenansteuerung | A |  |
| Separate 230 V Ansteuerung | B |  |
| Steuerplatine ohne Gehäuse | ................... | 00 |
| Steuerplatine mit Kunststoffgehäuse IP 54 | ................... | 54 |

Das Motorsteuergerät MSG-4M dient zur gruppenweisen Ansteuerung einzelner Antriebsmotore im Bereich Sonnenschutztechnik.

Werden z.B. in einem Raum oder an einer Fassade mehrere Antriebsmotore installiert, so dürfen diese keinesfalls parallel miteinander verdrahtet werden. Störungen bei der Steuerung bis hin zu Defekten im Motor sind dann möglich.

Um dies zu vermeiden ist eine potentialgetrennte Ansteuerung eines jeden Antriebsmotors in der Anlage notwendig. Hierzu dient das Gruppensteuergerät MSG-4M. Über zwei Trennrelais wird die Ansteuerung des Antriebsmotors in gegenseitiger Laufrichtungsverriegelung vorgenommen. Dies bedeutet, dass es nicht möglich ist eine direkte Ansteuerung der Gegenlaufrichtung vorzunehmen. Eine spezielle Schutzbeschaltung verhindert Kontaktbrand an den Relais beim unmittelbaren Laufrichtungswechsel.

Eingänge für Gruppen-, bzw. Einzeltaster sowie ein Zentralbefehl ermöglichen sowohl eine individuelle Ansteuerung eines jeden Einzelantriebes als auch eine Gruppenansteuerung. Eine Ansteuerung aller in der Anlage vorhandenen Antriebe über eine Steuerungszentrale ist ebenfalls möglich.

Das Motorsteuergerät MSG-4M ist bestens geeignet für den Betrieb von Rollladen-, Jalousien- oder Markisenmotoren. Ein Einbau sowohl in einem zentralen Schaltschrank als auch vor Ort in unmittelbarer Nähe der zu steuernden Antriebsgruppe ist somit möglich. Als Steuerspannung kommt bei dem Motorsteuergerät MSG-4M vorzugsweise 24 V Gleichspannung zum Einsatz. Eine Ansteuerung über 230 V ist ebenfalls möglich.

In Verbindung mit einer Steuerzentrale mit angeschlossenem Windwächter, Sonnensensor, Regen- oder Temperaturfühler ist somit ein vollautomatischer Betrieb der Sonnen- oder Sichtschutzanlage möglich.

Denkbare Anwendungsfälle sind Verdunkelungseinrichtungen in Ein- bzw. Mehrfamilienhäusern, Blendschutz-Jalousien an Bürogebäuden oder Schulen, sowie Sonnenschutzmarkisen an Wintergärten, Ladengeschäften, Gewächshäusern oder Schaufensterflächen.

Stand 06-.2006, Irrtümer und Änderungen vorbehalten