# Text boxes

# EBI-Elektroanlagen

Erich Bugert GmbH & Co. KG

Berliner Ring 78, D-68519 Viernheim

Tel. +49 6204 2787  / Fax.  +49 6204 2959

www.ebi-bugert.de  /  email – info@ebi-bugert.de

## MSG-8M

Motorsteuergerät für bis zu acht Antriebe

Das Motorsteuergerät MSG-8M dient zur gruppenweisen  Ansteuerung einzelner Antriebs-motore im Bereich Sonnenschutztechnik.

Werden z.B. in einem Raum oder an einer Fassade mehrere Antriebsmotore installiert, so dürfen diese keinesfalls parallel miteinander verdrahtet werden. Störungen bei der Steuerung bis hin zu Defekten im Motor sind dann möglich.

Um dies zu vermeiden ist eine potentialgetrennte Ansteuerung eines jeden Antriebsmotors in der Anlage notwendig. Hierzu dient das Gruppen-steuergerät MSG-8M.  Über vier Trennrelais wird die Ansteuerung der Antriebsmotore in gegen-seitiger Laufrichtungsverriegelung vorgenommen. Dies bedeutet, dass es nicht möglich ist eine direkte Ansteuerung der Gegenlaufrichtung  vorzunehmen. Eine spezielle Schutzbeschaltung verhindert Kontaktbrand an den Relais beim unmittelbaren Laufrichtungswechsel.

Eingänge für Gruppen-, bzw. Einzeltaster sowie ein Zentralbefehl ermöglichen sowohl eine individuelle  Ansteuerung eines jeden Einzelantriebes als auch eine Gruppenansteuerung. Eine Ansteuerung aller in der Anlage vorhandenen Antriebe über eine Steuerungszentrale ist ebenfalls möglich.

Das Motorsteuergerät MSG-4M ist bestens geeignet für den Betrieb von Rollladen-, Jalousien- oder Markisenmotoren. Ein Einbau sowohl in einem zentralen Schaltschrank als auch vor Ort in un-mittelbarer  Nähe  der zu steuernden Antriebs-gruppe ist somit möglich. Als Steuerspannung kommt bei dem Motorsteuergerät MSG-4M  vorzugsweise  24 V Gleichspannung zum Einsatz. Eine Ansteuerung über 230 V ist ebenfalls möglich.

In Verbindung mit einer Steuerzentrale mit angeschlossenem Windwächter, Sonnensensor, Regen- oder Temperaturfühler ist somit ein vollautomatischer Betrieb der Sonnen- oder Sichtschutzanlage möglich.

Denkbare Anwendungsfälle sind Verdunkelungs-einrichtungen in Ein- bzw. Mehrfamilienhäusern, Blendschutz-Jalousien an Bürogebäuden oder Schulen, sowie Sonnenschutzmarkisen an  Winter-gärten, Ladengeschäften, Gewächshäusern oder Schaufensterflächen.

### Technische Daten

max. Schaltspannung   .....................	AC 250 V

max. Einschaltstrom    .....................	        10  A

max. Dauerstrom         .....................	          5  A

Schaltleistung AC1     ......................	  1250  VA

Motorlast AC3 Betrieb

(1-Phasenmotor )         .....................	   0,185 kW

Anzahl Motoranschlüsse .................	           8

Steuerspannung          ......................	  DC  24 V

......................      AC 230 V

Nennleistung Relais   ......................	  4 x  0,65 W

Arbeitsbereich            ......................	0,73-1,5 In

Umgebungs-

Temperatur             ....................	-20 / +70 °C

# Bestelldaten

#### MSG-8M xx x  xx

Betriebsspannung   DC 24V       ............ D2

Betriebsspannung AC 230 V      ............ A6

Nur Gruppenansteuerung           ..................  A

Separate 230 V Ansteuerung     ................  B

Steuerplatine ohne Gehäuse         .....................   00

Steuerplatine mit

Kunststoffgehäuse IP 54              ....................     54